Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

## Кафедра транспорта леса

## ТРАНСПОРТНОЕ ОСВОЕНИЕ ЛЕСОВ

# Программа, методические указания и контрольные задания

# для студентов специальности 1-46 01 01 «Лесоинженерное дело» заочной формы обучения

Минск 2011

УДК 630*37+630*383] (073)

ББК 43.904 Я73

Т 65

Рассмотрены и рекомендованы к изданию редакционно-издательским советом университета.

Составитель

М. Т. Насковец

Рецензент

кандидат технических наук, заведующий кафедрой лесных

машин и технологии лесозаготовок, доцент

С. П. Мохов

По тематическому плану изданий учебно-методической литературы университета на 2011 год. Поз. 128.

Для студентов специальности 1-46 01 01 «Лесоинженерное дело» заочной формы обучения.

© УО «Белорусский государственный

технологический университет», 2011

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дисциплина «Транспортное освоение лесных массивов» входит в состав цикла дисциплин при подготовке инженера-технолога в области транспортного освоения лесов по специальности «Лесоинженерное дело». При ее изучении рассматриваются современные достижения отечественной и зарубежной науки и техники, применения ЭВМ в области решения транспортных задач.

Целью изучения дисциплины является получение студентами необходимого объема знаний по основам транспортного освоения лесных массивов в условиях интенсивного ведения лесоводческой деятельности и лесозаготовительного производства.

Основные задачи дисциплины:

– раскрыть тенденции развития лесотранспорта, исходя из концепции устойчивого управления лесами и рационального лесопользования;

– дать представление о понятиях и определениях транспортного освоения лесных массивов и его составляющих;

–предоставить знания по организационным принципам вывозки древесного сырья, формированию подходов к созданию лесотранспортных сетей и совершенствованию конструкций лесных дорог, выполнению процессов механизации погрузочно-разгрузочных работ в условиях лесосек.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

– состояние и перспективы развития лесного фонда Республики Беларусь;

– структурные составляющие и стратегические направления развития транспортного освоения лесного комплекса;

– номенклатуру лесных грузов и способы их транспортирования;

– основные виды подвижного состава, применяемого на вывозке древесины, и методику определения весовых нагрузок;

– требования к созданию лесотранспортных сетей и методологию их формирования;

– состав, назначение и конструктивные особенности лесных автомобильных дорог, предназначенных для освоения покрытых лесом территорий;

– технологию складирования и отгрузки древесного сырья, машины и механизмы для производства лесопогрузочных работ;

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:

– определять допустимые весовые параметры лесовозного автотранспорта на вывозке древесины;

– пользоваться методикой измерения полной массы и осевых нагрузок лесных машин, применяемых для транспортирования древесного сырья по автомобильным дорогам;

– рассчитать необходимую протяженность базовых автомобильных дорог в пределах лесных массивов;

– проложить оптимальное направление магистрали автомобильной лесовозной дороги лесотранспортной сети;

– запроектировать локальную лесотранспортную сеть лесничества государственного лесохозяйственного учреждения (лесхоза);

– эффективно применять современные технологии складирования и погрузки-разгрузки древесных ресурсов в условиях лесосек, лесопогрузочные машины и механизмы.

Дисциплина «Транспортное освоение лесных массивов» в соответствии с утвержденной учебной программой включает 6 разделов, предусматривающей чтение 6 часов лекций и проведение 4 часов практических занятий, а также самостоятельное ее изучение по рекомендуемым литературным источникам. Во время экзаменационной сессии студент должен получить зачет.

По курсу выполняется контрольная работа, которая высылается в университет в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса. В случае возникновения затруднений при изучении курса и выполнении контрольной работы за консультацией следует обратиться на кафедру транспорта леса.

1. ПРОГРАММА КУРСА

Введение

Место и значение курса в комплексе технологических дисциплин, изучаемых студентами специальности «Лесоинженерное дело».

Исторические аспекты транспортного освоения лесов.

Раздел 1. ЛЕСНОЙ ФОНД И ЕГО ВЛИЯНИЕ

НА ТРАНСПОРТНОЕ ОСВОЕНИЕ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Состояние и перспективы развития лесного фонда Республики Беларусь. Характеристика структуры и особенности регионального соотношения покрытых лесом земель. Функциональные возможности лесов. Влияние рубок леса на общие вопросы лесотранспортного освоения. Расчет отпуска в рубку годовых объемов лесфонда. Ведомственная подчиненность лесфонда. Основные пользователи лесных ресурсов. Товарная структура древесины, прогноз и динамика ее развития.

Раздел 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЕСОТРАНСПОРТНОГО ОСВОЕНИЯ

Основные понятия транспорта и сущность определения транспортного освоения. Задачи, решаемые транспортом на лесных территориях. Лесотранспортное освоение, его особенности и стратегические направления развития. Общая характеристика составляющих транспортного освоения лесов. Роль ученых в развитии лесотранспортного освоения.

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ, ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ НА ВЫВОЗКЕ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ

Виды, номенклатура и классификация лесных грузов. Основные способы организации вывозки древесного сырья, достоинства и недостатки хлыстовой и сортиментной вывозки. Краткая характеристика тягового и прицепного состава, применяемого на вывозке древесины. Допустимые весовые и габаритные параметры транспортных средств. Типовые схемы распределения весовых нагрузок лесовозных автопоездов, прицепных тракторных тележек и фарвардеров. Способы определения загруженности лесотранспортных средств. Расчет тягово-эксплуатационных показателей работы колесной лесовозной техники.

Раздел 4. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ

И СТРУКТУРА ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ ДОРОГ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ

Виды ландшафтного очертания покрытых лесом территорий. Роль и значение существующих дорожно-транспортных путей и квартальных просек. Схемы размещения дорог в лесу и их примыкания к лесным массивам. Состав локальных транспортных сетей лесничеств ГЛХУ. Расчет требуемой протяженности магистральных (базовых), второстепенных и временных лесных дорог. Выбор оптимального направления магистральных и примыкания второстепенных дорог лесотранспортной сети.

Раздел 5. ФИЗИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЛЕСОТРАНСПОРТА:

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛЕСНЫЕ ДОРОГИ,

ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Общая характеристика дорог, используемых на вывозке древесины. Классификация и нормативно-техническая база автомобильных дорог общего пользования и лесных дорог. Современные технологии строительства автомобильных дорог, применяемые при освоении лесных территорий. Технические решения по совершенствованию конструкций и способов устройства лесных дорог.

Раздел 6. ЛЕСНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ

ЛЕСОПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

Способы складирования лесной продукции в условиях лесосек. Машины и механизмы для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Схемы погрузки круглых лесоматериалов на верхних складах. Основы контейнерного складирования и перевозки сортиментов.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

2.1. Контрольные задания

1. Охарактеризовать лесной фонд предприятия с точки зрения его транспортного освоения.

2. Изучить дорожно-транспортную сеть лесхоза. На схеме одного из лесничеств лесхоза выделить все имеющиеся виды автомобильных дорог. Рассчитать густоту лесотранспортной сети, сложившейся на территории лесных массивов лесничества, и определить коэффициент обеспеченности лесничества магистральными, лесными автомобильными дорогами, включая дороги общего пользования.

3. Дать описание способов вывозки и доставки древесины лесхоза или лесозаготовительного предприятия. Привести вид применяемого на вывозке подвижного состава, его техническую характеристику и определить номинальную (по паспортным данным) полезную нагрузку автопоезда, а также показать распределение весовой нагрузки по осям тягового и подвижного состава.

4. Рассмотреть видовую структуру лесных терминалов лесхоза, показать машины и оборудование для выполнения погрузочных работ и произвести расчет производительности используемой лесопогрузочной техники.

2.2. Указания по выполнению

Ответы на приведенные в задании вопросы должны быть достаточно краткими, но вместе с тем исчерпывающими, отображающими суть поставленного вопроса. Их необходимо иллюстрировать схемами и рисунками с соответствующими пояснениями по тексту. Следует при ответах на вопросы исключить прямое переписывание текстовых фрагментов из литературных источников. В конце работы приводится список использованной литературы.

Отвечая на первый вопрос, следует привести:

а) характеристику покрытых лесом площадей лесхоза в целом и их распределение по лесничествам;

б) лесистость территории района, на которой расположен лесхоз;

в) размерные параметры кварталов и квартальных просек, максимальное и минимальное количество и площадь выделов;

г) годовой объем рубок по различным видам и процентный выход деловой и дровяной древесины;

д) схему одного из лесничеств лесхоза (на выбор студента) с изображением лесфонда и анализом его размещения и концентрации.

Для того чтобы ответить на второй вопрос контрольной работы, необходимо детально проработать схему лесхоза с точки зрения изучения состава и размещения на ней автомобильных дорог. И далее на примере одного из лесничеств лесхоза надо показать какого вида, и какой протяженности дороги проходят по покрытым лесами территориям (лесным массивам).

Оценка современного количественного и качественного состояния существующих дорог в отдельно взятом лесном массиве лесничества должна послужить базисом для выработки подходов к созданию полной оптимальной инфраструктуры, создаваемой на его территории локальной дорожной сети.

Первоначально для получения представления о сложившейся  дорожно-транспортной сети лесного массива, следует определить густоту его магистральных (либо дорог второстепенного значения) автомобильных дорог по формуле

Г = L/S,

где  Г  (  густота   автомобильных   дорог  в  лесном   массиве,  км/км2,

L ( протяженность автомобильных дорог в лесном массиве, км; S ( площадь лесного массива, км2.

После чего при разработке рациональной структуры сети автомобильных дорог на покрытой лесом территории лесничества в каждом конкретном случае надо найти такой показатель для лесного массива, как соотношение сложившейся (находящейся в эксплуатации), или действующей, и требуемой густоты дорог. Его также называют коэффициентом обеспеченности лесных массивов лесотранспортными путями Коб:

Коб = Гд / Гопт = Lд / L опт,

где Гд ( действующая (существующая) густота автомобильных дорог в лесном массиве, км/км2; Гопт ( требуемая (оптимальная) густота автомобильных дорог в лесном массиве, км/км2; Lд ( действительная протяженность автомобильных дорог в лесном массиве, км; Lопт ( требуемая протяженность автомобильных дорог в лесном массиве, км.

Освещение третьего вопроса следует начинать с описания сложившихся в лесхозе или лесозаготовительном предприятии способов вывозки и доставки древесины. Здесь студент должен отразить, в каком виде транспортируется древесное сырье с лесосек, в чем преимущества и недостатки хлыстовой и сортиментной вывозки, а также схематично показать способы доставки древесины и аргументировано обосновать, почему выбран тот или иной способ.

Каждому из способов вывозки соответствует присущий ему подвижной состав (см. прил. 1). Вместе с тем в данном вопросе должны быть приведены схемы и технические характеристики наиболее характерных для предприятия видов тягового и прицепного состава.

Существенную роль при транспортировании грузов подвижным составом, с точки зрения воздействия его на дорогу, играет то, какова будет суммарная масса тягового и прицепного состава и как она распределяется по осям транспортного средства.

Масса и грузоподъемность тягового автомобиля, а также величина нагрузок, приходящихся на его оси, равно как и грузоподъемность и масса прицепного состава, приводятся в технических паспортах каждого из транспортных средств. На основании этих данных вначале определяют номинальную полезную нагрузку на подвижной состав по формуле

Qпол = qа + qпр,

где Qпол – полезная нагрузка подвижного состава, м3; qа – грузоподъемность тягового средства (автомобиля), т; qпр – грузоподъемность прицепного состава, т.

После чего находят общую массу подвижного состава

Qбр = Pа + Pпр + Qпол,                                 (1.4)

где Qбр – полная масса подвижного состава т; Pа – масса автомобиля т; Pпр – масса прицепного состава т.

Полученную величину полной массы выбираемого для перевозок подвижного состава, а также распределение нагрузок по его осям следует сравнить с допустимыми на период эксплуатации значениями этих величин, согласно действующим нормативно-правовым документам. Таким документом может являться Указ Президента, регламентирующий допустимые параметры автомобильных транспортных средств (см. прил. 2). Пример распределения весовых нагрузок лесовозного автопоезда приведен на рисунке.

а

Р1           Р2     Р3                        Р4    Р5

б

Р1               Р2     Р3                Р4              Р5

в

Р1             Р2      Р3                            Р4   Р5

Схемы распределения осевых нагрузок подвижного состава:

а ( лесовозные автопоезда для вывозки хлыстов;

б ( автопоезд сортиментовоз;

в ( седельный тягач с полуприцепом

При рассмотрении четвертого вопроса необходимо привести структуру лесных терминалов лесхоза, применяемых машин и оборудования для выполнения погрузочных работ и выполнить расчет их производительности.

Для погрузки на лесосеке деревьев и хлыстов нашли широкое применение самоходные челюстные лесопогрузчики перекидного типа на гусеничном ходу трех типоразмеров: легкие, средние и тяжелые.

Кроме погрузчиков перекидного типа освоено производство и применяются на погрузке и укладке леса в штабеля на промежуточных площадках погрузчики фронтального типа на базе колесного трактора; экскаваторы, оснащенные специальным оборудованием для производства погрузочно-разгрузочных работ, а также валочно-пакетирующие машины, оснащаемые сменными погрузочными головками. При вывозке леса с разрозненных лесосек, а также на предприятиях с небольшим объемом заготовки леса содержание и эксплуатация специальных машин для погрузки леса неэффективны, поэтому в этих условиях достаточно широкое применение нашли автопоезда, оборудованные гидроманипуляторами (см. прил. 3). В отдельных случаях при отсутствии или выходе из строя погрузочных средств погрузка сортиментов может быть произведена манипуляторами, установленными на форвардерах (тракторах-сортиментовозах).

В целях полного использования технических возможностей лесопогрузчиков необходимо заблаговременно создавать на погрузочных пунктах необходимые запасы лесоматериалов, обеспечивающие полную загрузку лесопогрузчиков в течение смены для достижения проектной производительности.

Сменная производительность челюстного лесопогрузчика или крана на погрузке древесины для конкретных производственных условий может быть рассчитана по формуле

,

где T – продолжительность смены; tп-з – время на выполнение подготовительно-заключительных операций; φ1 – коэффициент использования рабочего времени смены, учитывающий отдых оператора, переезды погрузочного механизма с одной погрузочной площадки на другую, устранение технических неисправностей, ожидание порожнего подвижного состава и др.: φ1 = 0,5–0,6; Qл.т – грузоподъемность единицы лесовозного транспорта, м3: при погрузке хлыстов можно принимать для автомобилей ЗИЛ – 15 м3, МАЗ – 20 м3, КрАЗ – 26 м3, а для узкоколейных сцепов – 22 м3; t1 – время погрузки одной пачки  (время цикла: захват пачки, подъем и перемещение пачки на подвижной состав, опускание и укладка пачки, возвращение грузозахватного оборудования в исходное положение для захвата следующей пачки); Q – грузоподъемность лесопогрузчика или крана, м3; φ2 – коэффициент использования грузоподъемности лесопогрузчика (крана): в зависимости от среднего объема хлыста φ2 = 0,8–0,9 (меньше значения при малых объемах хлыста); t2 – время подготовки подвижного состава к погрузке, обычно t2 = 2–4 мин; t3 – время оправки и крепления воза после погрузки, t3 = 3–5 мин [3].

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВИДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

# ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Тягач лесовозный МАЗ

Техническая характеристика МАЗ-641808-220-011

| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 51 050 |
| --- | --- |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 23 700 |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг передняя ось задний мост | 6 700 |
|  | 22 000 |
| Допустимая нагрузка на коник, кг | 13 020 |
| Полная масса автомобиля в нагруженном состоянии, кг | 32 700 |
| Пространства лесовозного оборудования автопоезда, м3 | 52 |
| Двигатель | ЯМЗ-7511.10(Бвро-2) |
| Мощность двигателя, кВт | 294 400 |
| Коробка передач | ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | 9 |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Передаточные числа ведущих мостов | 5,71 или 5,55 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Объем топливного бака, л | 300 |
| Размер шин | 12.00R20 |
| Основной применяемый прицеп-роспуск | MAЗ-900801 |
| Особенности комплектации | АБС, водительское |
|  | сидение подрессоренное, |
|  | ремни безопасности |

Тягачи лесовозные МАЗ

Технические характеристики

| Наименование показателя | МАЗ-5434-020 | МАЗ-543403-220 |
| --- | --- | --- |
| Полная масса автопоезда, кг | 34 000 | 34 000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 16 000 | 16 000 |
| Распределение полной массы, кг передняя ось задняя ось | 6 000 10 000 | 6 000 10 000 |
| Нагрузка на коник, кгс | 6 450 | 6 630 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9 050 | 8 870 |
| Грузоподъемность автопоезда, кг | 20 650 | 20 650 |
| Двигатель | ЯМЗ-233М2 | ЯМЗ-2366Е2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) | 184 (250) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 883 (90) | 1 080 (110) |
| Коробка передач | ЯMЗ-238A | ЯМЗ-23ВМ |
| Число передач КП | 6 | 8 |
| Раздаточная коробка число передач передаточное число | 1 1,107 | 1 1,107 |
| Передаточное число ведущих мостов | 7,79 | 7,79 |
| Размер шин | 12.00-20 | 12.00-20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 70 | 63 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 км/ч | 40 | 39 |
| Основной применяемый прицеп-роспуск | MA3-9008 | МАЗ-9008 |
| Тип кабины | Малая | Малая |
| Специальное оборудование | – | Лебедка |
| Тяговое усилие, кгс | – | 5 000 |
| Производитель | Минский автомобильный завод |

Тягачи лесовозные МАЗ

Технические характеристики

| Наименование показателя | МАЗ-642 550-020 | МАЗ-641 705-220 | МАЗ-641 706-220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полная масса автопоезда, кг | 42 000 | 42 000 | 45 000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Распределение полной массы, кг передняя ось тележка | 6 000 13 000 | 6 000 16 000 | 6 000 15 000 |
| Нагрузка на коник, кгс | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Грузоподъемность автопоезда, кг | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Двигатель | ЯМЗ-238Д | ЯМЗ-233ДЕ2 (ЕВРО-2) | ЯМЗ-7511 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) | 243 (330) | 294 (400) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1 225 (125) | 1 274 (130) | 1 715 (175) |
| Коробка передач | МАЗ-54325 | МАЗ-543205 | МАЗ-543205 |
| Число передач КП | 9 | 9 | 9 |
| Раздаточная коробка число передач передаточное число | 1 1,107 | 1 1,107 | 1 1,107 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 | 6,59 | 5,49 |
| Размер шин | 12.00-20 | 12.00-20 | 12.00-20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 76 | 70 | 82 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V = 60 км/ч | 60 | 60 | 57 |
| Основной применяемый прицеп | MA3-9008 | МАЗ-9008 | MАЗ-9008 |

## Автомобильный двухосный прицеп-роспуск МАЗ

Технические характеристики

| Наименование показателя | MA3-9008 | МТМ-933081 | САТ АПС-106 |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса, кг снаряженного полуприцепа полуприцепа полная | 4 850 18 350 (20 350) | 4 500 18 000 | 4 850 19 350 (24 200) |
| Распределение полной массы, кг сцепное устройство тягача тележка | 350 13 000(20 000) | 400 17 600 | 400 17 300 (19 300) |
| Внутренние размеры платформы, мм длина ширина высота | 12 565 2 500 3 400 | 12 290 2 500 3 085 | 12 090 2 500 3 100 |
| Грузоподъемность, кг | 30 300 | 13 500 | 14 500(15 500) |
| Подвеска балансирная | Рессорная | Рессорная | Безрессорная на сайлент-блоках |
| Основной тягач | МАЗ-5434 | КрА3-6437, КрАЗ-6443 | МАЗ-5434, МАЗ-64255, КамАЗ-6426 |
| Размер шин | 12.00R20 | 11.00Е20 | 1200Е20 (320E50S) |
| Производители: | Минский автомобильный завод, Могилевтрансмаш, ОАО «Спецавтотехника» |

Тягачи лесовозные МАЗ

Технические характеристики

| Наименование показателя | МАЗ-533710-037 | МАЗ-533702-037 |
| --- | --- | --- |
| Полная масса автопоезда, кг | 28 000 | 28 000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 16 000 | 16 000 |
| Распределение полной массы, кг передняя ось задняя ось | 6 000 10 000 | 6 000 10 000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7 350 | 7 350 |
| Грузоподъемность, кг | 8 500 | 8 500 |
| Двигатель | ЯМЗ-236М2 | ЯМЗ-236НЕ2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) | 169 (230) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 667 (63) | 882 (90) |
| Коробка передач | ЯМЗ-236П | ЯМЗ-236П |
| Число передач КП | 5 | 5 |
| Подвеска | Рессорная | Рессорная |
| Передаточное число ведущего моста | 7,79 | 7,79 |
| Максимальная скорость, км/ч | 30 | 83 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км, при V = 60 км/ч | 21,5 (31) | 21,6 (31) |
| Размер шин | 12.00К20 | 12.00К20 |
| Объем топливного бака, л | 200 | 200 |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-8926-20 | MA3-8926-20 |

Тягачи лесовозные МАЗ

Технические характеристики

| Наименование показателя | МАЗ-53366-026 | МАЗ-533602-226 |
| --- | --- | --- |
| Полная масса автопоезда, кг | 28 500 | 28 500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 15 500 | 16 500 (13 000) |
| Распределение полной массы, кг передняя ось задняя ось | 6 500 10 000 | 6 500 10 000 (11 500) |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8 200 | 8 200 |
| Грузоподъемность, кг | 3 300 | 3 300 (9 300) |
| Двигатель | ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-236НЕ2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) | 169 (230) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 883 (90) | 883 (90) |
| Коробка передач | ЯМЗ-236П | ЯМЗ-236П |
| Число передач КП | 6 | 5 |
| Подвеска | Рессорная | Рессорная |
| Передаточное число ведущего моста | 7,14 | 7,79 |
| Максимальная скорость, км/ч | 91 | 83 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V = 60 км/ч | 26 | 24 (29,76) |
| Размер шин | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Объём топливного бака, л | 500 | 500 |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-8926-20 | MA3-8926-20 |
| Производитель | Минский автомобильный завод |

Автомобиль-сортиментовоз МАЗ

| Полная масса автопоезда, кг | 44 500 (43 00) |
| --- | --- |
| Полная масса автомобиля, кг | 24 500 (26 700) |
| Распределение полной массы, кг передняя ось задняя ось | 6 500 6 700 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11 300 |
| Грузоподъемность | 13 200 (17 400) |
| Двигатель | ЯМВ-238Д |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1 180 (125) |
| Коробка передач | ЯМЗ-233А |
| Число передач КП | 5 |
| Подвеска | Рессорно-балансирная |
| Передаточное число ведущих мостов | 7,79 |
| Размер шин | 12.00И20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V = 60 км/ч | 32 |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-83731-20 |
| Объем топливного бака, л | 350 |
| Производитель | Минский автомобильный завод |

Техническая  характеристика МАЗ 6303-026(6×4)

Автомобильные двухосные прицепы-сортиментовозы МАЗ

Технические характеристики

| Наименование показателя | МАЗ-837810-020 | МА3-892600-020 |
| --- | --- | --- |
| Допустимая масса, кг перевозимого груза снаряженного прицепа прицепа полная | 15 200 (17 000) 4 800 20 009 (22 000) | 8 030 3 970 12 000 |
| Допустимая масса, приходящаяся на ось, кг передняя ось задняя ось | 10 000 (11 000) 10 000 (11 000) | 6 000 6 000 |
| АБС | Установлена | Установлена |
| Подвеска | Рессорная | Рессорная |
| Размер шин | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Количество осей | 2/8 + 1 | 2/4 + 1 |
| Вид буксирного приспособления | Беззазорная сцепка | Буксирный крюк |

Автомобильные трехосные прицепы-сортиментовозы МАЗ

Технические характеристики

| Наименование показателя | МАЗ-892620-010 | МАЗ-892620-12 |
| --- | --- | --- |
| Допустимая масса, кг: |  |  |
| перевозимого груза | 23 500 | 23 500 |
| снаряженного прицепа | 6 500 | 6 500 |
| прицепа полная | 30 000 | 20 000 |
| Допустимая масса, приходящаяся на |  |  |
| переднюю ось | 10 000 | 10 000 |
| задняя первая ось | 10 000 | 10 000 |
| задняя вторая ось | 10 000 | 10 000 |
| Объем загрузочного пространства, м3 | 39.6 | 39.6 |
| АБС | Установлена | Установлена |
| Подвеска | Рессорная | Рессорная |
| Размер шин | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Количество осей | 3/12 | 3/12 |
| Размерность колесных тормозных механизмов | 420×160 | 410×180 |

Тягачи  лесовозные МАЗ

Технические характеристики

| Наименование показателя | МАЗ-543203-220 | МАЗ-5432А3-320 | МАЗ-54320-220 (226) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (МАЗ-43203-222) | (МАЗ-432АЗ-322) | (МАЗ-432А5-323) |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 36 000 (37 500) | 36 000 | 44 000 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18 000 (20 000) | 16 300 | 16 500 (13 000) |
| Распределение полной массы, кг |  |  |  |
| передняя ось | 65 00(7 000) | 6 300 | 6 500 |
| задний мост | 10 000(11 500) | 10 000 | 10 000(11 500) |
| Технически допустимая нагрузка на седло, кгс | 8 800 | 3 300 | 3 300 (10 300) |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7 300 | 7 300 | 7 500 |
| Высота ССУ без полуприцепа не более Нs, мм | 1 400(1290) | 1 400 (1 290) | 1 400 (1290) |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ2 (Е-2) | ЯМЗ6562.10 (Е-3) | 238ДЕ2 (Е-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) | 184 (250) | 243 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 | ЯМЗ-2381 | ЯМЗ-2381 |
| Число передач КП | 8 | 8 | 8 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 95 | 100 |
| Объем топливного бака, л | 350 | 350 | 350 |
| Размер шин | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 |
| Применяемый полуприцеп | МАЗ-938662 | МАЗ-938662 | МАЗ-938662 |

Автомобильный полуприцеп-сортиментовоз МАЗ

Техническая характеристика MA3-99864

| Масса, кг перевозимого груза снаряженного полуприцепа полуприцепа полная | 30 300 8 000 38 300 |
| --- | --- |
| Распределение полной массы, кг седельное устройство тягача тележка (ось) | 14300 24 000 (9 000 + 9 000 + 6 000) |
| Объем перевозимого груза, м3 | 46,4 |
| Подвеска | Рессорно-балансирная |
| Количество колес | 10 |
| Размер шин | 11.00R20 |
| Третья ось | Самоустанавливающаяся с блокировкой из кабины тягача |
| По желанию заказчика устанавливаются | Гидроманипулятор в средней части полуприцепа |
| Производитель | Минский автомобильный завод |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Таблица П.2.1

Допустимая общая масса автомобильного транспортного средства,тонн

|  | Для автомобильных дорог |
| --- | --- |
| Наименование транспорт or о средства | с несущей способностью |
|  | 10 т на ось | 6 т на ось |
| Грузовой автомобиль двухосный трехосный трехосный с ведущей осью, имеющей две пары колес, оборудованных пневматической подвеской четырехосный с пятью и более осями | 18 24 25 32 38 | 12 16 16,5 23 28,5 |
| Седельный автопоезд: |  |  |
| двухосный тягач с одноосным | 28 | 18 |
| полуприцепом |  |  |
| двухосный тягач с двухосным | 36 | 24 |
| полуприцепом при расстоянии между осями |  |  |
| полуприцепа от 1,8 до 2,5 м включительно |  |  |
| двухосный тягач с двухосным | 38 | 28,5 |
| полуприцепом при расстоянии между осями |  |  |
| полуприцепа до 1,8 м включительно |  |  |
| трехосный тягач с одноосным полуприцепом | 34 | 24 |
| другие седельные автопоезда | 38 | 28,5 |
| Автопоезд: |  |  |
| двухосный грузовой автомобиль, | 28 | 18 |
| автомобиль-тягач, трактор с одноосным |  |  |
| прицепом |  |  |
| двухосный грузовой автомобиль, | 36 | 24 |
| автомобиль-тягач, трактор с двухосным |  |  |
| прицепом |  |  |
| трехосный грузовой автомобиль, | 34 | 22 |
| автомобиль-тягач с одноосным прицепом |  |  |
| другие автопоезда | 38 | 28,5 |
| Автобус |  |  |
| двухосный |  | 18 |
| трехосный |  | 24 |
| трехосный сочлененный |  | 28 |
| четырехосный сочлененный |  | 28 |

Примечание. При проезде по автомобильным дорогам М-1/Е 30 и М-2–М-12 устанавливается следующая допустимая общая масса автопоездов: двухосный грузовой автомобиль с трехосным прицепом – 42 т; трехосный грузовой автомобиль с двухосным прицепом – 42 т; трехосный грузовой автомобиль с трехосным прицепом – 44 т; трехосный грузовой автомобиль с четырехосным прицепом – 44 т.

Таблица П. 2.2

Допустимые осевая масса, сумма осевых масс

автомобильного транспортного средства, тонн

| Наименование осей транспортного средства | Для автомобильных дорог с несущей способностью 10 г на ось | Для автомобильных дорог с несущей способностью 6 г на ось |
| --- | --- | --- |
|  | при двускатных колесах | при односкатных колесах | при двускатных колесах | при односкатных колесах |
| Одиночные оси Сдвоенные оси прицепов или полуприцепов, ведущие оси грузовых автомобилей,авто- мобилей-тяганей, седельных тягачей или автобусов при расстоянии между осями: до 1 м от 1 до 1,3 м включительно от 1,3 до 1,8 м включительно от 1,8 до 2,5 м включительно | 10 12 14 16 18 | 9 11 13 15 17 | 6 9 10 11 12 | 5,5 8 9 10 10,5 |
| Строенные оси грузовых авто-мобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов или полуприцепов при расстоянии между осями: до 1 м от 1 до 1,3 м включительно от 1,3 до 1,8 м включительно от 1,8 до 2,5 м включительно | 16,5 19,5 22,5 25,5 | 15 18,3 21 24 | 12 13,5 15 16,5 | 10,8 12 13,5 15 |
| Смежные оси грузовых автомобилей, автомобилей- тягачей, седельных тягачей, прицепов или полуприцепов с количеством осей более трех при расстоянии между осями: до 1 м от 1 до 1,3 м включительно от 1.3 по 1.8 м включительно | 5,5 6,5 7,5 | 5 6,1 7 | 4 4,5 5 | 3,6 4 4,5 |

Таблица П.2.3

Допустимые осевые массы автомобильных транспортных средств, тонн, имеющих на оси четыре и более двускатных или односкатных колеса при расстоянии между ними более 0,7 м, а также при количестве колес на оси шесть и более при расстоянии между ними менее 0,7 м

| Наименование транспортного средства | Для автомобильных дорог с несущей способностью |
| --- | --- |
|  | 10 т на ось | 6 т на ось |
| Одиночная ось Смежные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов или полуприцепов с количеством осей две и более при расстоянии между ними: до 1 м от 1 до 1,3 м включительно от 1,3 до 1,8 м включительно от 1,8 до 2,5 м включительно | 14,5 9,5 10,5 12 13,75 | 9 5,9 6,5 7,75 8,75 |

Допустимые габариты автомобильных транспортных средствПримечание. В грузовых автомобилях, автомобилях-тягачах, седельных тягачах, прицепах, полуприцепах при количестве смежных осей более двух и ра зличном межосевом расстоянии для расчета допустимых осевых параметров принимается арифметическое межосевое расстояние.

Таблица П.2.4

Допустимые габариты автомобильных транспортных средств, метров

| Габариты транспортного средства с грузом или без груза | Допустимая величина габарита |
| --- | --- |
| Длина: грузового автомобиля автобуса автобуса (с числом осей более двух) сочлененного автобуса автопоезда, седельного автопоезда | 12 12 15 18 20 |
| Ширина: транспортного средства с изотермическим кузовом автомобиля КрАЗ, автомобилей-лесовозов МАЗ-5 09А МАЗ-5434 других транспортных средств | 2,6 2,63 2,55 |
| Высота | 4 |
| Выступ груза | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЛЕСОПОГРУЗОЧНАЯ ТЕХНИКА

Лесопогрузчики АМКОДОР

| Наименование показателя | АМКОДОР 352Л | АМКОДОР 352Л-01 | АМКОДОР 352Л -02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизель | Д260.9 |
| Мощность эксплуатационная , кВт, (л.с) | 132(130) при 2100 об/мин |
| Скорость транспортная км/ч | 36 |
| Шины | 20.5-25 (нс28) | 20.5-25 (нс28) | 30.5L-32 (нс 12) |
| Ширина по колесам, мм | 2470 | 2470 | 2900 |
| Стрела | удлиненная | стандартная | стандартная |
| Для лесопогрузчиков с захватом и выталкивателем 342С.65.00.000 |
| Грузоподъемность, кг | 5 000 |
| Ширина захвата, мм | 1440 |
| Диаметр охвата, мм | 200 – 1 300 |
| Площадь охвата | 1,33 |
| Масса захвата, кг | 1 540 |
| Высота разгрузки, мм: при горизонтальном положении лап при максимальном угле разгрузки 53° | 4 140 3 160 | 3 730 3 000 | 3 340 3 150 |
| Вылет, мм при горизонтальном положении лап при максимальном угле разгрузки 53° | 1 830 1 160 | 1 700 1 280 | 1 540 1 160 |

Технические характеристики

Гидроманипуляторы ЛВ-203А, М-75, М-90

Технические характеристики

| Наименование показателя | ЛВ-203А | МГ-75 | МГ-90 |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовой момент, кНм | 55 | 75 | 90 |
| Максимальный вылет (относительно оси поворотной колонны), м | 4,9 | 5,15 | 6,5 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 6,5 | 7,8 | 7,8 |
| Номинальная грузоподъемность при максимальном. вылете стрелы, кг | 860 | 970 | 1160 |
| Производительность насоса, л/мин. | 80 | 80 | 80 |
| Масса (с захватом и ротатором), кг | 1800 980 | 2170 | 2520 |

ЛИТЕРАТУРА

1. Насковец, М. Т. Транспортное освоение лесов Беларуси и компоненты лесотранспорта: монография / М. Т. Насковец. – Минск: БГТУ, 2010. – 176 с.

2. Стратегический план развития лесного хозяйства Беларуси. / Минлесхоз - Минск: Минлесхоз, 1997. – 178 с.

3. Матвейко, А. П. Технология и оборудование лесозаготовительного производства: учебник / А. П. Матвейко. – Минск: Техноперспектива, 2006. – 447 с.

4. Федоренчик, А. С. Лесная сертификация: учеб. пособие для студентов специальностей «Лесоинженерное дело», «Машины и оборудование лесного комплекса», «Лесное хозяйство» / А. С. Федоренчик. – Минск: БГТУ, 2008. – 234 с.

6. Рожков, Л. Н. Экологически  ориентированное лесоводство / Л. Н. Рожков. – Минск: БГТУ, 2005. – 182 с.

7. Мелехов, И. С. Лесоводство: учебник / И. С. Мелехов; ГОУ ВПО МГУЛ. – 4-е изд. – М., 2007. – 324 с.

8. Багинский, В. Ф. Лесопользование в Беларуси: История, современное состояние. Проблемы и перспективы / В. Ф. Багинский, Л. Д. Есимчик. – Минск: Беларуская навука, 1996. – 367 с.

9. Транспортные системы, пути и перевозки лесопродукции: учеб.: пособие для вузов: в 3 т. / Ф. А. Павлов [и др.]; под ред. Ф. А. Павлова. – Архангельск: Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2001. – Т. 1: Транспортные системы. – 382 с.

10. Бенсон, Д. Транспорт и доставка грузов: пер. с англ. / Д. Бенсон, Дж. Уайтхед. – М.: Транспорт, 1990. – 279 с.

11. Транспорт леса: в 2 т. / Э. О. Салминен [и др.]; под ред. Э. О. Салминена. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – Т. 1: Сухопутный транспорт. – 2009. ( 368 с.

12. Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Требования к лесным автомобильным дорогам: СТБ 1627–2006. – Введ. 19.04.06. – Минск: Госстандарт: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2006. – 14 с.

13. Вывозка леса автопоездами. Техника. Технология. Организация/ И.Р. Шегельман [и др.]. –СПб.: ПРОФИКС, 2008. –304 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения………………………………………………...………3

1. Программа курса.…………………………………………………..…..5

2. Методические указания  по  выполнению контрольной

работы.………………………………………………….……..…………..7

2.1. Контрольные задания…………..……...………………………..7

2.2. Указания по выполнению……………………….……………....7

Приложение 1..………………………………………………………..…12

Приложение 2..………………………………………………………..…23

Приложение 3..………………………………………………………..…26

Литература.………………………………………………………….…...28

ТРАНСПОРТНОЕ ОСВОЕНИЕ ЛЕСОВ

Составитель:

Насковец Михаил Трофимович

Редактор М.А. Юрасова

Компьютерная верстка М. А. Юрасова

Подписано в печать   .03.2011. Формат 60(81/16.

Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Усл. печ. л. ___. Уч.-изд. л. ___.

Тираж 50 экз. Заказ         .

Отпечатано в Центре издательско-полиграфических

и информационных технологий учреждения образования

«Белорусский государственный технологический университет»

220006. Минск, Свердлова, 13а.

ЛИ № 02330/0549423 от 08.04.2009.

ЛП № 02330/0150477 от 16.01.2009.